Дренажные туннели были специально разработаны для коттеджного строительства за городом. Система может состоять из одного или более модулей, а также включает две концевые заглушки. Конструкция располагается на одном уровне, а ее небольшой вес (11 кг) гарантирует легкую и быструю укладку.

Аккумулирующая способность дренажного туннеля GRAF 300 — 95% (аналогичный показатель для дренажной системы из гравия — 30%). Один туннель заменит 800 килограммов гравия или 36 метров дренажной трубы.

- Предусмотрена способность туннелей выдерживать постоянную нагрузку до 60 тонн на квадратный метр.

- Установить дренажный туннель просто и быстро. Для этого не нужна крупная строительная техника — вес одного тоннеля всего 11 кг. Между собой туннели легко соединяются, а на концах дренажной системы устанавливаются заглушки.

- В зависимости от степени насыщенности почвы водой, они могут как отводить, так и накапливать воду.

- Дренажные туннели устанавливаются в один или несколько рядов, конфигурация системы и ее объем подбираются соответственно необходимым условиям.

- Для целей инфильтрации туннели устанавливаются на подсыпку из щебня, толщина которой определяется фильтрующими способностями грунта на основании проектно-сметной документации.

- При нормальной впитывающей способности грунта толщина гравийной подсыпки должна составлять  400 мм.

- Перед окончательной засыпкой туннели закрываются геотекстилем.

- Преимуществом дренажных туннелей является естественная фильтрация воды через почву, что особенно важно вблизи крупных промышленных предриятий.

Монтажная схема

# Text boxes

Московское представительство

г. Москва,

тел./факс (495) 660-19-10

Центральный офис

г. Санкт-Петербург,

тел./факс (812) 329-98-78

www.flotenk.ru